MICRO HAÏKUS NUMÉRIQUES
Mode d’emploi
(en cours de réalisation)

1. découper la boîte en bois
MATERIEL :
bois (CP 5mm)
ordinateur avec Inkscape (logiciel open source)

accès à un Fablab avec une découpe laser
utiliser les fichiers sur www.haikusnumeriques.fr/code

2. souder la carte TIP120
MATERIEL
8 TIP120 / 8 résistences 1kOhm / 8 diodes pour le circuit de puissance

(sert à « amplifier » le signal PWM du shield pour alimenter des lumières ou ventilateurs USB)
schéma à suivre

3. monter l’électronique dans la boîte
MATERIEL
Arduino UNO
shield ou carte PWM 16 sorties (CA9685 16 Channel 12-bit PWM I2C)
alim 5V (j’ai choisi une 5A mais moins devrait suffire)
8 prises USB (plates, sans PCB)
8 rallonges 20cm servomoteurs
3 prises USB mâles pour les servomoteurs
1 connecteurs encastrables femelle C-14 (220V)

câblage shield PWM :
sorties 1-8, 1 seul fil (PWM) vers carte TIP120
sorties 9-16 avec rallonge servomoteur vers USB
+5V, GND, SDA et SDC vers Arduinio

câblage portes USB femelle :
1) +5V de la rallonge servomoteur (= 5V alim)
2) pwm de la rallonge servomoteur
3) gnd de la rallonge servomoteur (= gnd Arduino et 5V Alim)
4) sortie PWM amplifiée par carte TIP 120

câblage portes USB mâle : (adaptateurs pour servo)
1) +5V de la rallonge servomoteur (rouge)
2) pwm de la rallonge servomoteur (jaune ou blanc)
3) gnd de la rallonge servomoteur (marron ou noir)
4) rien

4. AUTRE MATERIEL
câble USB-B
câble ethernet (mettre IP fixe sur les 2 ordis ou utiliser un router)
1 prise shuko-C14 (220V)